## Slide 1
Состояние обеспечения единства измерений в Российской Федерации
Лазаренко Евгений Русланович
Зам. начальника Управления метрологии Тел. (499) 236-30-36 e-mail: elazarenko@gost.ru
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

## Slide 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССТАНДАРТ
Территориальные органы
Федеральный орган исполнительной власти
Министерства
Федеральные службы
Федеральные агентства
Ведомственные метрологические службы
Метрологическая служба
Росстандарта
Национальные метрологические институты
ГСССД
ГССО
ГСВЧ
Метрологические службы юридических лиц
Средства измерений (более 1,5 млрд шт.); измерительные процессы; деятельность по обеспечению единства измерений
Государственные региональные центры метрологии
Аккредитиуемые организации в области метрологии
Совет по законодательной и прикладной метрологии
МИНПРОМТОРГ РОССИИ
Международные организации
МГКМВ
МОЗМ
КООМЕТ
ЕВРОМЕТ
ИЛАК
ИСО, МЭК
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Структура Российской системы измерений

## Slide 3
Эталонная база Российской Федерации
Государственные
первичные эталоны единиц величин
Государственные эталоны единиц величин
Эталоны юридических лиц
164
Более 12 000
Более 100 000
РОССТАНДАРТ
Государственные научные метрологические институты:
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ФГУП «ВНИИОФИ»
ФГУП «УНИИМ»
ФГУП «ВНИИМС»
ФГУП «ВНИИР»
ФГУП «СНИИМ»
Центры стандартизации и метрологии Росстандарта
Метрологическая служба Минобороны России
РОССТАНДАРТ
Минобороны России
Рабочие средства измерений
(более 1,5 млрд)

## Slide 4: Динамика возраста эталонной базы

## Slide 5
Утверждение первичных эталонов в 2014 году
Всего: 18 эталонов
Совершенствование: 11 эталонов
Утверждение: 7 эталонов
Институты:
ВНИИМ – 5 (6) эталонов
ВНИИФТРИ – 7 эталонов
УНИИМ – 2 эталона
ВНИИОФИ – 2 эталона
ВНИИМС – 1 эталон

## Slide 6: Созданные эталоны
Институт-разработчик | Наименование государственного первичного эталона
ФГУП «УНИИМ» | Государственный первичный эталон единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ и материалов
ФГУП «ВНИИОФИ» | Государственный первичный эталон единицы силы света малых уровней в диапазоне 10-6 – 10 кд
ФГУП «ВНИИОФИ» | Государственный первичный эталон абсолютной и относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн 0,25-14,0 мкм
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии

## Slide 7
Институт-разработчик | Наименование государственного первичного эталона
ФГУП «ВНИИФТРИ» | Государственный первичный эталон единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах
ФГУП «ВНИИФТРИ» | Государственный первичный эталон твердости по шкалам Мартенса и шкалам индентирования
ФГУП «ВНИИФТРИ» | Государственный первичный специальный эталон единицы мощности поглощенной дозы интенсивного фотонного, электронного и бета-излучений для радиационных технологий
Созданные эталоны

## Slide 8: Усовершенствованные эталоны
Институт-хранитель | Наименование государственного первичного эталона
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Государственный первичный специальный эталон единицы силы электрического тока в диапазоне частот 20 - 1·106 Гц (ГЭТ 88-88)
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Государственный первичный эталон единицы плоского угла (ГЭТ 22-, ГЭТ 94-)
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Государственный первичный эталон единицы температур-ного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температуры 90 – 3000 К (ГЭТ 24-)
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Государственный первичный эталон единицы электрического сопротивления (ГЭТ 14-)
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Государственный первичный эталон единицы плотности (ГЭТ 18-)

## Slide 9: Усовершенствованные эталоны
Институт-хранитель | Наименование государственного первичного эталона
ФГУП «УНИИМ» | Государственный первичный специальный эталон единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности (ГЭТ 130-)
ФГУП «ВНИИФТРИ» | Государственный первичный эталон единиц относитель-ной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/инея (ГЭТ 151-)
ФГУП «ВНИИФТРИ» | Государственный первичный специальный эталон единиц активности и объемной активности нуклидов в бета-активных газах (ГЭТ 20-)
ФГУП «ВНИИФТРИ» | Государственный первичный специальный эталон единицы объемной активности радиоактивных аэрозолей (ГЭТ 39-)
ФГУП «ВНИИМС» | Государственный первичный специальный эталон единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz и Ra (ГЭТ 113-)

## Slide 10: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Государственный первичный эталон единицы электрического сопротивления
ГЭТ 14

## Slide 11
Состав эталона ГЭТ 14
Установка MI 6800А
Криогенный
мост-компаратор
Набор мер электрического
сопротивления
Жидкостный термостат

## Slide 12
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | ГЭТ 14-91 | ГЭТ 14-____
Воспроизводимое значение, Ом | 6453 и 12906 | 6453 и 12906
Хранимое значение, Ом | 1 | 1, 100, 1000, 10000, 12906
Неопределенность по типу А, ppb | 25 | 5
Неопределенность по типу В, ppb | 35 | 10
Суммарная стандартная неопределенность, ppb | 45 | 11
Расширенная неопределенность при k=2, ppb | 90 | 22

## Slide 13: Востребованность
Сроки выполнения работ с 2008 – 2014 г.г.
Затраты на создание эталонного комплекса – 29,8 млн. р.
Собственные средства – 3,7 млн. р.
Всего – 33,5 млн. р.
Соответствие мировому уровню | Обеспечение единства измерений в стране | Обеспечение потребностей МО | Совершенствование эталонной базы
Проведение научных исследований по созданию установки Ватт-баланса | Создание эталонов копий на основе КСХ | Создание нового военного эталона | Передача единицы эталону емкости
Участие в ключевых сличениях | Оснащение ЦСМ высокоточными импортными цифровыми мостами | Разработка новых прецизионных резисторов в НИИЭМП | Создание эталона с использованием КСХ на переменном токе
Создание возимого эталона на основе КСХ | Применение высокоточных компараторов сопротивлений для измерения температуры | Разработка новых прецизионных мер в ЗИПНАУЧПРИБОР | Создание эталона импеданса с использованием опыта ВНИИМ (погрешность 10-9)

## Slide 14: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Государственный первичный специальный эталон единицы силы электрического тока
в диапазоне частот 20 - 1·106 гц
ГЭТ 88

## Slide 15
Состав эталона ГЭТ 88

## Slide 16
Метрологические характеристики | ГЭТ 88-88 | ГЭТ 88-__
Диапазон частот | 20 - 1·106 Гц | 20 - 1·106 Гц
Диапазон силы тока, А | 0,001 – 20 | 0,001 – 100
НСП | 1·10-5 - 3·10-4 | 3·10-6 - 1·10-4
СКО | 5·10-6 - 1·10-4 | 1·10-6 - 5·10-5
Стандартная неопределенность, тип А | - | 1·10-6 - 5·10-5
Стандартная неопределенность, тип В | - | 1,7·10-6 - 6·10-5
Метрологические характеристики

## Slide 17: Востребованность
Повышение качества результатов измерений при
контроле параметров продукции гражданского и оборонного назначения;
контроле за потерями энергоресурсов;
создании перспективных материалов;
создании новейших средств вооружения и военной техники.

## Slide 18: Востребованность
Сроки выполнения работ: январь 2012 г. – декабрь 2014 г.
Сумма бюджетного финансирования – 16,0 млн. руб., в т.ч. приобретение оборудования, комплектующих и материалов – 10,5 млн. руб.
Государственные региональные центры метрологии и государственные научно-метрологические институты;
Научно-исследовательские институты;
Минобороны РФ;
Оборонная промышленность;
Министерство здравоохранения;
Приборостроительная промышленность;
Официальные представительства ведущих зарубежных фирм-производителей высокоточных СИ.

## Slide 19: ФГУП «ВНИИОФИ»
Государственный первичный эталон единицы силы света малых уровней в диапазоне 10-6 – 10 кд

## Slide 20
Состав эталона
Внешний вид Государственного первичного специального эталона единицы силы света малых уровней в диапазоне от 10-6 до 10 кд

## Slide 21
Метрологические характеристики
Бюджет неопределенности воспроизведения единицы силы света | Диапазон измерений, кд |  | 
 | 10-6 - 10-3 | 10-3 - 10-1 | 10-1 - 101
Стандартная неопределенность типа А | 0,59 | 0,42 | 0,41
Стандартная неопределенность типа В | 0,36 | 0,30 | 0,21
Суммарная стандартная неопределенность | 0,69 | 0,52 | 0,46
Расширенная неопределенность | 2,07 | 1,56 | 1,38
21
Наименование характеристики | Значения параметров
Воспроизводимая величина | Динамический диапазон
Единица силы света Единица освещенности Единица яркости | 10-6 – 10 кд 10-6 – 10 лк 10-4 – 100 кд/м2

## Slide 22: Востребованность
Повышение качества результатов измерений при
подтверждении соответствия чувствительности и широты динамического диапазона освещенности приборов ночного видения и низкоуровневых телевизионных систем и т.д.;
обеспечении защитных функций национальной валюты;
подтверждении соответствия знаков пожарной безопасности требованиям ГОСТ
Сроки выполнения работ: 2011 – 2014 гг.
Стоимость работ: бюджетные субсидии 15 млн. руб.;
собственные средства (ВНИИОФИ) 12 млн. руб.*;
  ВСЕГО затраты на разработку и создание эталона - 27 млн. руб.
* Средства использованные только для приобретения оборудования.

## Slide 23
Оказываются услуги по передаче единиц величин силы света, освещенности и яркости более чем 140 предприятиям.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (производство приборов ночного видения), Росатома, Роскосмоса, а также ФНПЦ «НПО Геофизика-НВ», ОАО «НПО «ГИПО», ОАО ЦНИИ «Циклон», ФГБУ «ГНМЦ Минобороны», ОАО «РЖД», ОАО «ЦНИИмаш», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
ГНМИ, ГРЦМ и метрологические службы предприятий;
ВУЗы и НИИ.
Востребованность

## Slide 24: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии

## Slide 25
Состав государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии
А1 Хромато-масс-спектрометрическая установка для измерения массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов на основе метода ГЖХ-МС
А 1.1 Хроматограф газовый модели «Agilent 6890N» с масс-селективным детектором «Agilent 5973N»
А 1.2 Хроматограф газовый модели «Agilent 7890А» с детектором масс-селективным «Agilent 5975С»
А 1.3 Хромато-масс-спектрометр с хроматографом Focus GC и масс-спектрометром DSQ II
А2 Хромато-масс-спектрометрическая установка для измерения массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов на основе метода ВЭЖХ-МС
А 2.1 Хромато-масс-спектрометр «Agilent 6460» (Triple Quad 6460) с хроматографом «Agilent 1200»

## Slide 26
А3 Газо-хроматографическая установка для измерения массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов на основе метода ГЖХ-ПИД
Состав государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии
А 3.1 Хроматограф газовый Master GC с пламенно-ионизационным детектором и устройством для термодесорбции проб Master TD
А 3.2 Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором и системой ввода жидких проб Trace GC – Termo-Finnigan
А4 Хроматографическая установка для измерения массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов на основе метода ВЭЖХ-УФ (DAD) и ионной хроматографии
А 4.1 Хроматограф жидкостной «Agilent 1200» с детектором на диодной матрице
А 4.2 Хроматограф ионный Dionex ICS-5000

## Slide 27
Состав государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии
А5 Масс-спектрометрическая установка для измерения массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации примесей неорганических соединений (металлов и др.) на основе метода ИСП/МС/МС
А 5.1 Масс-спектрометр с ионизацией в индуктивно-связанной плазме «Agilent 8800» (Triple Quad 8800) с системой прямого ввода или после хроматографического разделения на жидкостном хроматографе «Agilent 1200»
А6 Кулонометрическая установка для измерения массовой доли H2O на основе метода Карла Фишера
А 6.1 Кулонометр по методу Карла Фишера С30 Mettler Toledo

## Slide 28
Состав государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии
А7 Специализированная установка для измерения молярной доли (концентрации) органических макромолекул (ДНК) на основе ПЦР-РВ
А7.1 Устройство компьютеризированное четырехканальное для обнаружения в режиме реального времени флуоресцентной детекцией специфической последовательности нуклеиновых кислот методом полимеразной цепной реакции «АНК-64»
спектрофотометр NanoDrop 2000
А10 Установка автоматизированной ускоренной пробоподготовки для изготовления эталонов сравнения в реальных матрицах
А9 Смесительная установка
А8 Гравиметрическая установка

## Slide 29
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение
Массовая (молярная) доля | 
Диапазон, % | 1,0∙10-6 – 99,99
Отн. СКО, % (при n=5) | 1,1 – 0,004
Отн. неискл. систематическая погрешность, % | 1,7 – 0,005
Расширенная неопределенность, % (при k=2) | 3,0 – 0,01
Массовая концентрация | 
Диапазон, г/дм3 | 1,0∙10-5 – 100
Отн. СКО, % (при n=5) | 1,1 – 0,4
Отн. неискл. систематическая погрешность, % | 1,7 – 0,5
Расширенная неопределенность, % (при k=2) | 3,0 – 1,0
Молярная концентрация | 
Диапазон, моль/дм3 | 0,20∙10-3 – 2,0
Отн. СКО, % (при n=5) | 1,1 – 0,4
Отн. неискл. систематическая погрешность, % | 1,7 – 0,5
Расширенная неопределенность, % (при k=2) | 3,0 – 1,0

## Slide 30
Оказание услуг по передаче единиц, включая поставку эталонов сравнения и стандартных образцов, государственным надзорным службам и предприятиям.
Предприятия химической и пищевой промышленности, экологии, сельского хозяйства и ветеринарии, Росатома, здравоохранения;
органы суда и прокуратуры;
ГНМИ, ГРЦМ и метрологические службы предприятий;
ВУЗы, отраслевые НИИ и институты РАН;
таможенная служба и лаборатории МЧС и минобороны;
государственная фармакопея
Востребованность
Оказание услуг по выполнению высокоточных измерений, включая арбитражные, международно признаваемые, в т.ч. для экспорта химической продукции в соответствии с требованиями регламента Reach, и др.

## Slide 31: Востребованность
Повышение качества результатов измерений при
оценке соответствия продукции установленным законодательством РФ требованиям;
испытаниях, поверке, калибровке средств измерений;
производстве и сертификации различных видов продукции (химической, пищевой, фармацевтической и др.);
торговле и товарообменных операциях;
таможенных операциях;
охране окружающей среды;
обеспечении безопасных условий труда;
техническом регулировании;
выполнении работ в области обеспечения безопасности и повышения обороноспособности РФ.
Эталон обеспечит прослеживаемость измерений к единицам системы СИ в широком диапазоне содержания компонентов.
Сроки выполнения работ: 2012 – 2014 гг.
Стоимость работ: бюджетные субсидии 32 млн. руб.;
бюджет НИОКР 22 млн. руб*. (из других тем 2009-2011 гг.);
собственные средства (ВНИИМ) 15 млн. руб.*;
ВСЕГО затраты на разработку - 69 млн. руб.
* Средства использованные только для приобретения оборудования.

## Slide 32: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Государственный первичный эталон единицы
плоского угла ГЭТ 22

## Slide 33
Состав эталона ГЭТ 22
Воспроизведение и передача единицы плоского угла
в статическом режиме

## Slide 34: Состав эталона ГЭТ 22-___
Воспроизведение и передача единицы плоского угла
в динамическом режиме

## Slide 35
Метрологические характеристики
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | 
 | ГЭТ 22-80 | ГЭТ 22-__
Диапазон измерений плоского угла, º | 0-360 | 0-360
НСП воспроизведения единицы плоского угла,’’ | 0,02 | 0,0006
СКО воспроизведения единицы плоского угла (n=10), ‘’ | 0,01 | 0,005
Стандартная неопределенность, ‘’: по типу А по типу В суммарная неопределенность расширенная неопределенность (k=2) | 0,01 0,03 0,03 0,06 | 0,005 0,006 0,008 0,016
СКО передачи единицы плоского угла (n=10), ‘’ | 0,015-0,03 | 0,01-0,03
СКО передачи единицы плоского угла с помощью стола измерительного поворотного (n=10), ‘’ | - | 0,1
СКО передачи единицы плоского угла с помощью комплекса углоизмерительного (n=10), ‘’ | - | 0,2

## Slide 36
Наименование характеристики | Значение | 
 | ГЭТ 94-01 | ГЭТ 22-___
Диапазон измерений плоского угла при угловом перемещении с частотой (0,01–2) Гц, º | 0-360 | 0-360
НСП воспроизведения единицы плоского угла при угловом перемещении с угловой скоростью 0,1 – 60 об/мин, ‘’ | 0,05 | 0,021
СКО воспроизведения единицы плоского угла при угловом перемещении с угловой скоростью 0,1 – 60 об/мин (n=32), ‘’ | 0,04 | 0,01
Стандартная неопределенность, ’’: по типу А по типу В суммарная неопределенность расширенная неопределенность (k=2) | 0,04 0,03 0,05 0,10 | 0,01 0,021 0,023 0,046
СКО передачи единицы плоского угла (n=16), ‘’ | 0,1-0,3 | 0,01-0,03
Метрологические характеристики

## Slide 37: Востребованность
                Станкостроение, авиа- и судостроение, оптическое, электромеханическое и навигационное приборостроение
Наукоемкие технологические процессы
Атомная и космическая промышленность
Геодезия, картография
Создание новейших средств вооружения и военной техники
Государственные региональные центры стандартизации и метрологии, государственные научно-метрологические институты
Снижение зависимости калибровки высокоточных средств измерений от зарубежных эталонов
Сроки выполнения работ: 2011 – 2014 гг.
Затраты на совершенствование – 41,9 млн. руб.

## Slide 38
ГосНИИ АС
ОАО «Авангард»
ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро»
ФГУП «Московский институт теплотехники»
ФГУП «НПЦ Автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина»
ФГУП «ПО «Корпус»
РФЯЦ ВНИИЭФ
ОАО «Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева»
Метрологическая служба МО РФ
Центры стандартизации и метрологии
Востребованность

## Slide 39: ФГУП «УНИИМ»
Государственный первичный специальный эталон единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
ГЭТ 130

## Slide 40: Состав эталона ГЭТ 130

## Slide 41: Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | 
 | ГЭТ 130-80 | ГЭТ 130-____
Диапазон измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности, мкм | 0-50 | 0-50
Длина рабочей поверхности моста эталона, м | 5 | 5
СКО среднего арифметического результата измерений при 10 независимых измерениях, мкм/м | 0,10 | 0,07
Неисключенная систематическая погрешность, мкм/м | 0,10 | 0,10
Стандартная неопределенность типа А, мкм/м | 0,10 | 0,07
Стандартная неопределенность типа В, мкм/м | 0,07 | 0,07
Суммарная стандартная неопределенность, мкм/м | 0,10 | 0,10
Расширенная неопределенность при К=2, мкм/м | 0,20 | 0,20

## Slide 42: Востребованность
-метрологическое обеспечение реализации программ импортозамещения в машиностроительной промышленности, прежде всего станкостроения;
- повышение достоверности результатов измерений при разработке новых технологий;
- обеспечение безопасности транспортных средств;
- обеспечение исполнения технических регламентов (ТР ТС 003/2011, ТР ТС 002/2011), введенных в действие на территории Таможенного союза и Российской Федерации
Сроки выполнения: 2013-2014 г.г.
Объем: 10,5 млн. руб. из них на оборудование 5,0 млн. руб., кроме того 1.0 млн. руб. капитальных вложений на инфраструктуру эталона.

## Slide 43
-Предприятия машиностроения, станкостроения, прокатное производство, транспортные системы, системы вооружения
-Геологоразведка и добыча полезных ископаемых
-ГРЦМ и метрологические службы предприятий
Востребованность

## Slide 44: ФГУП «ВНИИМС»
Государственный первичный специальный эталон единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz и Ra
ГЭТ 113

## Slide 45
Состав эталона ГЭТ 113
Микроскоп интерференционный
автоматизированный МИА
Диапазон по Z: 0,001 – 50 мкм
Диапазон по Z: 1,0 – 3000 мкм
Метрологический сканирующий
зондовый микроскоп НаноСкан-3Di
Диапазон по Z: 0,0015 – 3,0 мкм
Модернизированный прецизионный
контактный профилометр
нанометрового диапазона TalyStep
Диапазон по Z: 0,025 – 0,1 мкм
Модернизированный контактный
широкодиапазонный
профилометр Form TalySurf

## Slide 46
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значения параметров | 
 | ГЭТ 113-2010 | ГЭТ 113-___
Диапазон воспроизведения единицы длины в области измерений параметров шероховатости: Rmax, Rz Ra | 0,025 – 3000 мкм 0,006 – 750 мкм | 0,001 – 3000 мкм 0,001 – 750 мкм
Стандартная неопределенность по типу А – UА | 1,510-3..4,010-2 | 0,210-3..4,010-2
Стандартная неопределенность по типу В – UВ | 1,210-3..1,310-2 | 1,310-3..1,310-2
Суммарная стандартная неопределенность UС | 1,910-3..4,510-2 | 1,310-3..4,210-2
Расширенная неопределенность UР при k=3 | 5,7·10-3..13,5·10-2 | 3,910-3.. 12,610-2

## Slide 47: Востребованность
Повышение качества результатов измерений для
авиационно-космической отрасли промышленности;
точного машиностроения;
оптической и оптоэлектронной отраслей промышленности;
кремниевые подложки для наноэлектроники;
испытаниях, поверке, калибровке средств измерений параметров шероховатости поверхности, включая сложные измерительные установки, базирующиеся на различных физических принципах, позволяющих проводить измерения в диапазоне менее 25 нм (более 10 000 установок).
Сроки выполнения работ 2012-2014 гг.
Затраты на совершенствование 13,8 млн. руб., из них:
  бюджетные средства: 8,5 млн. руб.
  собственные средства: 5,3 млн. руб.

## Slide 48
ОАО «ЯЗДДА» «Авиадвигатель»
ОАО «АВТОВАЗ»
ЗАО «ВолгАэро»
ОАО «КНААПО»
ОАО «НПК УРАЛВАГОНЗАВОД»
ОАО «ПО Севмаш»
ОАО «НЗКХ»
ОАО «Русал Саянал»
ОАО «Уралэлектрофольга»
НПО «Оптика»
Воронежский завод полупроводниковых приборов
ОАО «Машзавод»
ОАО «Саратовский подшипниковый завод»
ОАО «ВНИПП»
ООО «Завод приборных подшипников»
ОАО «НИИзмерения»
ОАО «Завод Протон-МИЭТ»
Востребованность

## Slide 49: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Государственный первичный эталон единицы температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температуры 90 К – 3000 К
ГЭТ 24

## Slide 50: Оборудование из состава ГЭТ 24 - 2007
Состав эталона ГЭТ 24

## Slide 51: Внешний вид разработанного высокотемпературного дилатометра
Состав эталона ГЭТ 24

## Slide 52
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | 
 | ГЭТ 24-2007 | ГЭТ 24-__
Диапазон температур, К | 90 – 1800 | 90 – 3000
Диапазон ТКЛР, 10-6×К-1 | 0,01 – 25 | 0,01 – 100
СКО, 10-8×К-1 | 0,05 – 0,46 | 0,05 – 5,00
НСП, 10-8×К-1 | 0,03 – 20,00 | 0,06 – 50,00
Ua , 10-8×К-1 | 0,05 – 0,46 | 0,05 – 5,00
Ub , 10-8×К-1 | 0,03 – 8,40 | 0,03 – 26,00
Uc , 10-8×К-1 | 0,06 – 8,40 | 0,06 – 38,00
Up , 10-8×К-1 | 0,12 – 16,80 | 0,12 – 76,00

## Slide 53: Востребованность
создание системы МО высокотемпературных средств измерений, функционирующих в стране (выше 1800 К), но не имеющих средств поверки;
новый уровень МО, удовлетворяющий потребностям науки и промышленности в обеспечении необходимой точности измерений ТКЛР твердых тел в диапазоне температур 90 - 3000 К;
обеспечение в указанном диапазоне поверки практически всех средств измерений ТКЛР метрологических центров России и базовых лабораторий ведомственных метрологических служб;
возможность технологического контроля и сертификации по ТКЛР новых классов материалов;
возможность проведения международных сличений для подтверждения эквивалентности ГПЭ единицы ТКЛР национальным эталонам промышленно развитых стран
Сроки выполнения: январь 2011 г. – декабрь 2014 г.
Затраты на совершенствование 16,8 млн. руб.

## Slide 54
Оказываются услуги по передаче единиц, включая поставку стандартных образцов, более чем 130 предприятиям.
Создание системы МО для высоких температур для предприятий ВПК, ракетно-космического комплекса, отраслей авто- и авиа прома, ядерной энергетики.
Возможность осуществления испытаний теплофизических свойств разрабатываемых конструкционных и композитных материалов - наноструктурированных металлов и сплавов, стеклонанокерамик, нанопористых и нанокристаллических материалов, алюминия, композиционных материалов, армированных углеродными нанотрубками.
Востребованность

## Slide 55: Количество строк CMC

## Slide 56: Динамика объемов поверочных работ, выполненных ФБУ ЦСМ и аккредитованными МС ЮЛ ( млн. един.)
Chart: 
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г.
ФБУ ЦСМ | 37.3 | 28.1 | 27.6 | 27.3 | 26.5 | 22.7 | 21.9 | 23.1 | 24.1 | 23.1 | 21.5
МС ЮЛ | 13.5 | 15.9 | 18.4 | 25.8 | 24.5 | 22.06 | 23.2 | 26.4 | 27.4 | 28.5 | 29.8

## Slide 57: Утверждение типа СИ
Всего в 2014 г. утверждено 3800 типов СИ
(в 2012 г . = 4060, в 2013 г. = 4164).
Из них 2277 типов СИ отечественного производства и
1523 типа СИ зарубежных производителей.

## Slide 58
Состав баз данных и реестров Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
Название базы данных/реестра | Кол-во записей
 | 2015
База данных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению единства измерений | 45
База данных нормативных документов по обеспечению единства измерений | 613
Информационные базы данных Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, аккредитованных Росстандартом на компетентность в области поверки средств измерений | -
Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов | 285
База данных международных документов в области обеспечения единства измерений | 167
База данных международных договоров Российской Федерации в области обеспечения единства измерений | 10
Реестр аттестованных методик (методов) измерений | 18395
Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений | 1
Реестр государственных первичных эталонов единиц величин | 164
Реестр утвержденных типов стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | 2998
Реестр утвержденных типов средств измерений | 72754 (68 783 на 20.01.2014)
База данных, содержащая сведения о результатах поверки средств измерений | >90 000 000

## Slide 59: Основные нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;

## Slide 60: Основные нормативные правовые акты
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ (с изменениями от 18 июля, 30 ноября 2011 г., 21 июля 2014 г.)
Постановление Правительства РФ от от 05.06.2008 №438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 №294 (ред. от 26.12.2011) «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»

## Slide 61: Принятие Федерального закона № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (вступил в силу с 19.01.2015)
Не меняется общая концепция действующего Федерального закона
Внесены изменения в 14 из 29 статей действующего закона
Уточняются сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений и положения закона, связанные с деятельностью ГРЦМ
Устанавливаются требования, связанные с утверждением и применением референтных методик измерений
Устанавливаются требования по отнесению технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями

## Slide 62
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015
Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 21 июля 2014 года № 254-ФЗ
(вступил в силу 19 января 2015 года)
Федеральные органы исполнительной власти
Уточнение перечня областей государственного регулирования обеспечения единства измерений
Поручение Правительства РФ от 28.07.2014 г. № АД-П7-5669 «О реализации Федеральных законов … № 254-ФЗ…»
Минпромторг России совместно с Росстандартом
Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость
Порядок оказания услуг и (или) выполнения работ государственными региональными центрами метрологии в пределах установленного государственного задания в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений
Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями
Форма свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений

## Slide 63
Постановления Правительства Российской Федерации
ПОРЯДОК
признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость
(Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. № 311)
ПОРЯДОК оказания услуг и (или) выполнения работ государственными региональными центрами метрологии в пределах установленного государственного задания в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
(Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. № 310)
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015

## Slide 64
Приказы Минпромторга России, в части выполнения Федерального закона от 21 июля 2014 года № 254-ФЗ
Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений;
Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями;
Форма свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений.
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015

## Slide 65
Раздел Федерального закона от 26 июня № 102-ФЗ | Наименование НПА | Утверждено/должно быть утверждено
Часть 5 статьи 13 | Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке | Приказ Минпромторга России (согласование с Минэкономразвития России)
Часть 3 статьи 14 | Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений | Приказ Минпромторга России (согласование с Минэкономразвития России)
Исполнение положений Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ
Законотворческая деятельность
в области метрологии 2014/2015

## Slide 66
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Административные регламенты

## Slide 67
Административные регламенты
Административный регламент (АР) предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений
[Приказ Минпромторга №971 от 26.06.2013 г. Зарегистрирован в Минюсте №29274 от 06.08.2013 г. Приказ Росстандарта № 1303 от 07.11. 2013 г. «О реализации приказа Минпромторга № 971 от 26.06.2013 г. ]
АР по ведению Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставления содержащихся в нем сведений [Приказ Минпромторга №1213 от 25.06.2014 г. Зарегистрирован в Минюсте №34603 от 7.11.2014 г. ]
ПОРЯДОК создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него [Приказ Минпромторга №1328 от 20.08.2013 г. Зарегистрирован в Минюсте №31337 от 17.02.2014 г. ]

## Slide 68
АР по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений [Приказ Минпромторга от 25.06.2013 г. № 970. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.09.2013 г.
Регистрационный № 29940]
Методика определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений [Приказ Минпромторга от 25.06.2013 г. № 973. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2013 г. Регистрационный № 29359]
Приказ Минпромторга № 1081 от 30.11.2009 г.
Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения [Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2009 г. Регистрационный №15866]
Административные регламенты

## Slide 69
Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970
(проект: основные изменения, вносимые в административный
регламент)
Откорректирован п. 11 в части:
предоставления доверенности на право представления производителя;
уточнены положения предоставления подлинника или копии документа;
заключение метрологической экспертизы выдается испытательным центром;
добавлен пункт «внесение изменений, влияющие на метрологические характеристики СО и СИ»;
добавлен раздел «выдача Дубликата»
в части СО исключен пункт предоставления «одного экземпляра СО и (или) его фотографии»
уточнен пункт «изменение интервала между поверками» – «определение продолжительности интервала между поверками, подлинник протокола испытаний»
добавлен пункт «внесение изменений в методику поверки»

## Slide 70
Внесены изменения
в п. 15 в части уточнения необходимости соответствия обязательным метрологическим требованиям, установленным в соответствии с ФЗ-102;
в п. 16 в части указания на необходимость прохождения предуслуги, непредусмотренной Приказом Минпромторга №1081;
в п. 32 в части уточнения оформления приказа Росстандарта;
в п. 37 дана отсылка на форму свидетельства и описания типа (форма утверждается приказом Минпромторга России) и установлены сроки действия свидетельств;
в п. 40 раскрывает процедуру фиксации результата выполнения административной процедуры.
добавлен п. 40.1 об организации хранения поступивших материалов;
актуализированы приложения в части вносимых изменений.
Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970
(проект: основные изменения, вносимые в административный
регламент)

## Slide 71
Аттестация эталонов
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 734 «Об эталонах единиц величин,
Используемых в сфере государственного регулирования
Обеспечения единства измерений»
Приказ Росстандарта от 22.01.2014 г. № 36 «Об утверждении рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»
(Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2012 г. № 379 «Об утверждении временного порядка аттестации и утверждения эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» ОТМЕНЕН)

## Slide 72
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!