## Slide 1: О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
42ое заседание НТКМетр, г. Астана, 29-30 октября 2015 г.

## Slide 2: В соответствии с актуализированной программой работ, принятой на 39ом заседании, в рассматриваемый период времени (апрель 2015 г. - октябрь 2015 г.) проводились работы по следующим позициям:
Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива
Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ
Программа работ

## Slide 3: Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания
На настоящий момент действуют :
1 Межгосударственный стандарт
ГОСТ 8.026-96
2 Новый национальный стандарт России
ГОСТ Р 8.667-2009
В план стандартизации 2016 года поставлена тема по разработке межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания

## Slide 4
Государственный первичный эталон
Рабочие средства измерений
Рабочие эталоны
Эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем
2-ого разряда
2-ого разряда
Эталоны сравнения
1-ого разряда
ГОСТ Р 8.667-2009 Государственная поверочная схема
для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания (калориметров сжигания)
Газовые калориметры для
низкокалорийных топлив
2,9…20 МДж/м3
о=1,0 % …1,5 %
Сличение при помощи компаратора
о=0,01 %
Бензойная кислота
«К-3»
(ГСО 5504-90)
26434 кДж/кг
о=0,02 %
Метод прямых измерений
о=0,01 %
Сличение с помощью компаратора
о=0,1 %…0,2 %
Меры удельной энергии сгорания на основе твердых и жидких веществ
12638…45890 кДж/кг
о=0,02 %…0,06 %
Меры объемной энергии сгорания на основе газообразных углеводородов
10…50 МДж/м3
о=0,10 %…0,15 %
Меры объемной энергии сгорания на основе газообразных углеводородов или природного газа
10…50 МДж/м3
о=0,15 %…0,30 %
Метод косвенных измерений
Метод прямых
измерений
Меры объемной энергии сгорания на основе чистых газов и газовых смесей
2,9÷20 МДж/м3 о=0,3 %÷0,6 %
Метод косвенных измерений
Метод косвенных измерений
Метод прямых измерений
Метод прямых измерений
Прецизионные калориметры с бомбой
2…40 кДж
о=0,01 %
Гири: 110-6…20 кг
=610-3…30 мг
Весы специального класса точности
по ГОСТ 24104-2001
(ГПС ГОСТ 8.021-2005)
Газовые калориметры
20…50 МДж/м3
о=0,3 % …1,0 %
Эталоны сравнения
Чистые газы, газовые смеси в баллонах под давлением
(ГПС ГОСТ 8.578-2008)
2,010-8 %…99,99995 %
о=10 %…510-6 %
Калориметры с бомбой
5…40 кДж
о=0,1 %…0,6 %
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания
5…50 кДж
S0=410-5 0=510-5
u0A=410-5 u0B= 2,310-5
(26434,40,6) кДж/кг
10…50 МДж/м3
S0=510-4 0=710-4
u0A=510-4 u0B= 410-4
Метод косвенных измерений
4

## Slide 5: Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания
Наименование вещества | Высшая энергия сгорания, кДж/кг | Примечания
Уголь тощий (Т) | 32167±40 | Дополнительно аттестован по зольности (8,60 %), массовой доле общей серы (0,27 %), выходу летучих веществ (8,50 %)
Подготовлены материалы к утверждению многопараметрического СО на основе угля марки Т.
После утверждения его в статусе ГСО материалы будут представлены для последующего утверждения его как МСО состава и свойств веществ и материалов в соответствии с Программой разработки МСО на 2016-2020 годы

## Slide 6: Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив
ОК для МСИ | № раунда. Определяемые показатели | Число лабораторий | 
 |  | Общее | Стран-участниц
Мазут | Раунд 10. 9 параметров: удельная энергия сгорания, массовая доля серы, плотность, температура вспышки в открытом тигле, вязкость (кинематическая и/или условная), зольность, температура застывания | 44 | Россия – 43, Респ. Беларусь - 1
Уголь | Раунд 15. 9 параметров: удельная энергия сгорания, зольность, массовая доля общей серы, выход летучих веществ, массовая доля углерода, водорода и азота, массовая доля хлора и мышьяка. | 64 | Россия – 60 Казахстан – 1 Киргизия – 2 Эстония - 1
Межгосударственные МСИ, организованные лабораторией калориметрии ВНИИМ в 2014-2015 г.:

## Slide 7: Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив
Количество участников ежегодных раундов МСИ
10 раунд МСИ на ОК мазута Общее количество участников 44
7
15 раунд МСИ на ОК угля Общее количество участников 64

## Slide 8: Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив
Проводится сбор заявок от предприятий для участия в новых раундах межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов
угля (раунд 16) и мазута (раунд 11)
Свидетельство Росстандарта о признании о признании провайдера проверок квалификации лабораторий посредством МСИ № К01.018 до 08.08.2016

## Slide 9: Разработка новых нормативных документов в области калориметрии
Подготовлены окончательные редакции трех новых национальных стандартов ГОСТ Р, направленных на совершенствование системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива:
ГСИ. Калориметры газовые. Методика поверки.
ГСИ. Топливо твердое минеральное. Высшая и низшая теплота сгорания. Показатели точности.
ГСИ. Теплота сгорания твердого минерального топлива. Экспертная оценка результатов измерений, полученных в разных лабораториях.

## Slide 10: Совершенствование государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)
Поставлена новая тема с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания
К декабрю 2015 г. должна быть изготовлена калориметрическая установка для сжигания высококалорийного газа, предназначенная, в частности, для измерений калорийности нефтяного попутного газа
В разработке

## Slide 11: Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ
Продолжаются двусторонние сличения национальных эталонов России и Беларуси на образцах твердых и жидких топлив, тема КООМЕТ № 623/Ru-a/13
Этап | Материал образца для сличений | Период измерений
1 | Антрацит (ГСО № 9428-2009; МСО 1739:2011) | I кв. 2014 – IV кв. 2014
2 | Тощий уголь | II кв. 2015 – III кв. 2015
3 | Жидкое органическое вещество (н-додекан) | II кв. 2015 – III кв. 2015
4 | Мазут | III кв. 2015 – IV кв. 2015

## Slide 12
Спасибо за
внимание!
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru