## Slide 1
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПЕРЕСМОТРА ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ МГС ПО СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ
Е.В. Осинцева
Зам. Руководителя РГ СО НТКМетр МГС
Зав. отделом ФГУП УНИИМ
620000, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4,
www.uniim.ru, e-mail: uniim@uniim.ru
ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
(ФГУП УНИИМ)

## Slide 2
ПЛАН ПЕРЕСМОТРА ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ МГС ПО СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ (на 2016 г.)
№ п/п | Наименование нормативных документов | Форма участия государств Содружества |  | Сроки выполнения | 
 |  | Разработчик | Заинтересованные государства | начало | оконча-ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ПМГ 16-96 «Положение о межгосударственном стандартном образце» (с изменением №1) | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан | 2016 | 2017
2. | РМГ 17-96 «Порядок планирования работ по сотрудничеству в области создания и применения СО состава и свойств веществ и материалов» (с изменением №1) | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан | 2016 | 2017
3. | ПМГ 26-98 «Реестр межгосударственных СО состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан | 2016 | 2017
№ п/п | Наименование нормативных документов | Форма участия государств Содружества |  | Сроки выполнения | 
 |  | Разработчик | Заинтересованные государства | начало | оконча-ние

## Slide 3
ПЛАН ПЕРЕСМОТРА ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ МГС ПО СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ (на 2016 г.)
4 | РМГ 34-2001 «Порядок актуализации реестра межгосударственных стандартных образцов» | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан | 2016 | 2017
5 | ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан Украина | 2016 | 2017
6 | ГОСТ 8.531-2002 «ГСИ. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности» | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан | 2016 | 2017
7 | ГОСТ 8.532-2002 «ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ» | Российская Федерация УНИИМ | Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация Республика Узбекистан Украина | 2016 | 2017
8 | ГОСТ ISO Guide 33 Стандартные образцы. Надлежащая практика применения стандартных образцов. (разработка ГОСТ на основе ISO Guide 33-2015) | Российская Федерация УНИИМ | Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан | 2016 | 2018

## Slide 4: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения»
ПМГ 16-96 Положение о межгосударственном стандартном образце

## Slide 5
Причины пересмотра ГОСТ 8.315-97
ГОСТ действует без пересмотра 17 лет, требуется
актуализация;
Внедрение новых международных стандартов:
- ISO Guide 30:2015 Стандартные образцы. Некоторые термины и определения
- ISO Guide 31-2015 Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации
- ISO Guide 34-2009 Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов (в 2017 г. выйдет ISO 17034)
- ISO Guide 35-2006 Стандартные образцы - Общие и статистические принципы сертификации (аттестации) (в 2017 г. выйдет новая редакция ISO Guide 35)
Пересмотр ряда межгосударственных стандартов в 2016-2017 годах, ссылки на которые приведены в ГОСТ 8.315-97.

## Slide 6
ЗАДАЧА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ -
ГАРМОНИЗАЦИЯ С ПОЛОЖЕНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СО
МОЗМ
Общие законодательные принципы в области СО
OIML D 1
«Основные положения закона метрологии»
OIML D 18
«Применение сертифицированных стандартных
образцов в сферах, на которые распространяется метрологический контроль, осуществляемый национальными службами законодательной метрологии. Основные положения»
ИСО
Общие принципы создания, применения СО
ISO Guide 30
ISO Guide 31
ISO Guide 33
ISO Guide 34
(ISO 17034 в разработке)
ISO Guide 35
Notes: 6

## Slide 7
ГОСТ 8.315 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.
Основные положения»
Обобщающий документ, в т.ч. в части межгосударственных документов, используемых в государствах-членах МГС.
Должен учитывать современные международные требования в части СО:
- терминология;
метрологическая прослеживаемость СО;
оценивание неопределенности аттестованного (сертифицированного) значения СО наряду с оцениванием характеристики погрешности;
компетентность изготовителей СО, СМК изготовителей СО;
применение СО с учетом современных требований;
учитывать требования, заложенные в новую редакцию ISO/IEC 17025 и ISO 17034
(перекрестные ссылки на новые документы ISO в области СО).

## Slide 8: НОВЫЕ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Документы по стандартизации | Документ ISO
ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) Стандартные образцы. Термины и определения, используемые в области стандартных образцов | ISO Guide 30:1992
ГОСТ ISO Guide 31-2014 Стандартные образцы. Содержание сертификатов (паспортов) и этикеток | ISO Guide 31:2000
ГОСТ ISO Guide 34-2014 Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов | ISO Guide 34:2009
ГОСТ ISO Guide 35-2015 Стандартные образцы - Общие и статистические принципы сертификации (аттестации) | ISO Guide 35:2006

## Slide 9
ДОКУМЕНТЫ ISO В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Действовавшие и некоторые действующие документы ISO REMCO | Новая линейка документов ISO REMCO
ISO Guide 30:1992 Стандартные образцы – Термины и определения, используемые в области стандартных образцов | ISO Guide 30:2015 Стандартные образцы – Избранные термины и определения
ISO Guide 31:2000 Стандартные образцы – Содержание сертификатов, этикеток | ISO Guide 31:2015 Стандартные образцы – Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительных документов
ISO Guide 33:2000 Применение аттестованных стандартных образцов | ISO Guide 33:2015 Стандартные образцы – Надлежащая практика применения стандартных образцов
ISO Guide 34:2009 Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов | ISO 17034:___ Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов
ISO Guide 35:2006 Стандартные образцы – Общие и статистические принципы аттестации | ISO Guide 35:___ Стандартные образцы – Руководство по характеризации, оцениванию однородности и стабильности материалов

## Slide 10
Задачи, возникшие в рамках пересмотра
ГОСТ 8.315-97
Разработка ГОСТ ISO Guide 30 Стандартные образцы. Некоторые термины и определения
взамен
ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) Стандартные образцы. Термины и
определения, используемые в области стандартных образцов
Пересмотр ГОСТ ISO Guide 31-2014 Стандартные образцы. Содержание сертификатов (паспортов) и этикеток
в связи с внедрением
ISO Guide 31:2015 Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации
Разработка ГОСТ ISO Guide 33 Стандартные образцы. Надлежащая практика применения стандартных образцов

## Slide 11: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

## Slide 12
ISO GUIDE 30:2015
Reference material RM Стандартный образец СО | Мaterial, sufficiently homogeneous and stable with respect to one or more specified properties, which has been established to be fit for its intended use in a measurement process | Материал достаточно однородный и стабильный в отношении одного или нескольких определенных свойств, которые были установлены для использования по назначению в процессе измерения
Сertified reference material CRM Аттестованный стандартный образец | Reference material (RM) characterized by a metrologically valid procedure for one or more specified properties, accompanied by an RM certificate that provides the value of the specified property, its associated uncertainty, and a statement of metrological traceability | Стандартный образец, охарактеризованный метрологически обоснованной процедурой в отношении одного или нескольких определенных свойств с неопределенностью и установленной метрологической прослеживаемостью.
Notes: 12

## Slide 13
ISO GUIDE 30:2015
Сертификация (аттестация) СО (reference material certification) ISO GUIDE 30:2015 | Действие изготовителя стандартного образца (СО) по официальному установлению аттестованных значений АСО и указанию их в сертификате СО. Примечание – «Сертификация СО» - это сертификация первой стороной в соответствии с определением термина «декларация» (ISO/IEC 17000:2004, 5.4 [11]), в то время как «сертификация» – это подтверждение третьей стороной в соответствии с определением термина «сертификация» (ISO/IEC 17000:2004, 5.5 [11]).
Сертификация (аттестация) СО (reference material certification) ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) | Процедура установления значения(ий) одного или нескольких свойств материала или вещества, обеспечивающая метрологическую прослеживаемость и ведущая к выдаче сертификата стандартного образца
Notes: 13

## Slide 14
ISO GUIDE 30:2015
- ISO Guide 30:2015 | -
орган по сертификации (аттестующий орган) (certifying body) ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) | Технически компетентная организация (любой формы собственности), выдающая сертификат (паспорт) стандартного образца, в котором содержится информация в соответствии с ISO Guide 31.
Notes: 14

## Slide 15
ISO GUIDE 30:2015
Изготовитель СО (reference material producer) ISO GUIDE 30:2015 | Орган (организация или компания, государственная или частная) полностью отвечающий за планирование и менеджмент проектов, приписывание значений свойств и относящихся к ним неопределённостей и принятие по ним решения, утверждение значений свойств и выдачу сертификата стандартного образца или других документов на стандартные образцы, которые он производит.
Изготовитель СО (reference material producer) ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) | Технически компетентная организация (любой формы собственности), полностью отвечающая за планирование и менеджмент проектов, приписывание значений свойств и относящихся к ним неопределенностей и принятие по ним решения, утверждение значений свойств и выдачу сертификата (паспорта) СО или других документов на стандартные образцы, которые она производит.
Notes: 15

## Slide 16
ISO GUIDE 30:2015
Сертификат СО (reference material certificate) | Документ, содержащий основную информацию по применению ССО, подтверждающий, что для обеспечения достоверности и метрологической прослеживаемости установленных значений свойств были проведены все необходимые процедуры. Примечание – Необходимое и рекомендованное содержание сертификата стандартного образца изложено в ISO Guide 31 [4].
информационный лист на продукт (product information sheet) | Документ, содержащий всю информацию, необходимую для применения СО, не являющегося ССО.
Notes: 16

## Slide 17
ISO GUIDE 30:2015
Сертифицированное (аттестованное) значение (certified value) | Значение, приписанное свойству стандартного образца (СО), сопровождаемое установленной неопределённостью и установленной метрологической прослеживаемостью, указанное в сертификате СО.
Значение свойства (property value) | Значение, соответствующее величине, представляющей физическое, химическое или биологическое свойство СО.
Notes: 17

## Slide 18
ISO GUIDE 31:2015
СО
ССО
Содержание | Информационный лист на продукт | Сертификат СО | Раздел в этом документе
Наименование документа | Обязательное | Обязательное | 5.2.1
Индивидуальный идентификатор СО | Обязательное | Обязательное | 5.2.2
Наименование СО | Обязательное | Обязательное | 5.2.3
Наименование и контактные реквизиты изготовителя СО | Обязательное | Обязательное | 5.2.4
Назначение | Обязательное | Обязательное | 5.2.5
Наименьшая представительная проба | Обязательное в необходимых случаях | Обязательное в необходимых случаях | 5.2.6
Срок годности | Обязательное | Обязательное | 5.2.7
Таблица 1 – Содержание информационного листа на продукт или сертификат СО
Notes: 18

## Slide 19
СО
АСО
Коммутативность | Обязательное в необходимых случаях | Обязательное в необходимых случаях | 5.2.8
Информация о хранении | Обязательное | Обязательное | 5.2.9
Инструкции по обращению и применению | Обязательное | Обязательное | 5.2.10
Номер страницы и общее число страниц | Обязательное | Обязательное | 5.2.11
Версия документа | Обязательное | Обязательное | 5.2.12
Описание материала | Рекомендуемое | Обязательное | 5.3.1
Исследуемое свойство, значение свойства и его неопределённость | Необязательное | Обязательное | 5.3.2
Метрологическая прослеживаемость | Необязательное | Обязательное | 5.3.3
Методы измерений для величин, зависящих от метода | Рекомендуемое | Обязательное | 5.3.4
Имя и функции должностного лица изготовителя СО, утверждающего документ | Необязательное | Обязательное | 5.3.5
Методы измерений для величин, независящих от метода | Рекомендуемое | Рекомендуемое | 5.4.1
Информация по охране труда и технике безопасности | Рекомендуемое | Рекомендуемое | 5.4.2
Субподрядные организации | Необязательное | Необязательное | 5.4.3
Справочные значения | Необязательное | Необязательное | 5.4.4
Информация, соответствующая требованиям законодательства | Необязательное | Необязательное | 5.4.5
Ссылка на отчет о сертификации | Необязательное | Необязательное | 5.4.6
Notes: 19

## Slide 20
GUIDE 31:2015
п. 5.2.5 Назначение
Пример 1 - Примеры назначения СО, не являющегося ССО:
- для демонстрации контроля измерительного процесса в лаборатории в течение определенного периода времени;
- для проверки работы средств измерений;
- для контроля повторяемости и воспроизводимости – повторных измерений в течение широкого интервала времени, различных средств измерений, операторов и т.д., для оценивания долговременной воспроизводимости или устойчивости измерительного процесса или лаборатории;
- для подтверждения степени эквивалентности результатов измерений двух или более лабораторий (например, провайдер и потребитель), в случаях, если материалы стабильны по своей природе;
- для проверки непостоянства работы оператора;
для исследования влияния каких-либо изменений условий окружающей среды (например, температура, влажность).
Пример 2 - Примеры назначения ССО:
- для реализации фиксированной точки (международной) шкалы величины;
- для калибровки средств измерений или измерительных систем;
- для передачи значений свойств различным материалам;
- для валидации аналитических методов, в частности в отношении правильности;
- для определения коэффициента извлечения при матричном разделении, например, экстракции.
Notes: 20

## Slide 21: ISO Guide 33:2015 «Стандартные образцы. Надлежащая практика применения стандартных образцов»

## Slide 22
Начало
Определение
измерения
Отбор проб
Пробоподготовка
Калибровка средства измерений
Измерение пробы(ы)
Оценивание
данных
Обработка
результата(ов)
Оценивание
неопределенности
измерений
Критерий КК
удовлетворен?
Представление
результатов
Стоп
Матричные ССО
ССО для
калибровки
Нет
Да
Схематическое изображение измерения и роль в нем ССО.

## Slide 23
СО
ССО
Notes: 23

## Slide 24
КОНЕЦ
НАЧАЛО
Определение требований к измерениям
Выбор исходного материала ССО
Сбор сопроводительной
информации
Характеристики ССО полностью удовлетворяют требованиям измерения
Ограничения, но ССО наиболее подходящий и удовлетворяет минимальным требованиям
Подтверждающие данные, касающиеся качества ССО, удовлетворительные
Ограничения, но ССО наиболее подходящий и удовлетворяет минимальным требованиям
ССО непригоден, снизить требования или искать альтернативу
ССО пригоден
КОНЕЦ
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Оценка пригодности АСО
(в модифицированном виде
ILAC G9: 2005)

## Slide 25: ТЕНДЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Оценивание
однородности
Сертифици-рованный СО
(СRM)
СО
Оценивание
стабильности
Установление метрологической прослеживаемости
Расчет
аттестованного значения и неопределенности
Выдача
сертификата СО
КАЛИБРОВКА,
ПОВЕРКА СИ

## Slide 26: ТЕНДЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Сертифицированный стандартный образец (СRM)
Изготовитель СО
Установление метрологической прослеживаемости
Расчет неопределенности аттестованного значения СО
Выдача документа на СО
ISO Guide 34:2009
(ISO 17034)

## Slide 27: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ (ISO Guide 33:2015)
контроля правильности, прецизионности измерений
испытаний, градуировки, калибровки, поверки СИ
обеспечения и демонстрации метрологической прослеживаемости
передачи измерительной возможности
валидации, аттестации методик измерений
проверки квалификации лабораторий
средство

## Slide 28: ПРОБЛЕМА: большая часть используемых в РФ методик измерений имеют установленную характеристику погрешности и, как следствие, для таких методик измерений следует применять СО с установленной погрешностью, а не неопределенностью.

## Slide 29
Проблемные вопросы
Введение в ГОСТ 8.315 понятий
«стандартный образец» и «сертифицированный стандартный образец».
Наличие в ГОСТ 8.315 положений, касающихся законодательный требований в области СО:
вопросы утверждения типа СО, описание типа СО, сертификат об утверждении типа СО;
проблема негармонизированного подхода к утверждению типа СО в России со странами СНГ:
Все государства-члены МГС следуют в области законодательной метрологии в части СО принципам OIML D18 (полное соответствие).
Россия с введением № 102-ФЗ отошла от OIML D18 (сложности с гармонизацией).

## Slide 30: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
17
ПМГ 16-96 Положение о межгосударственном стандартном образце
Задача пересмотра:
гармонизация в области терминологии;
актуализация ссылочных документов, указанных в документе.
Вопросы:
соглашение (межправительственное) о создании и применении стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

## Slide 31: ПОДГОТОВЛЕНО К РАССЫЛКЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ
17
ГОСТ ISO Guide 30 Стандартные образцы. Некоторые термины и определения
ГОСТ ISO Guide 31 Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации
ГОСТ ISO Guide 33 Стандартные образцы. Надлежащая практика применения стандартных образцов
ГОСТ 8.315 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 8.531-2002 «ГСИ. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности»
ГОСТ 8.532-2002 «ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ»
После 43 заседания НТКМетр МГС будет закончена разработка:
ПМГ 16 Положение о межгосударственном стандартном образце
РМГ 17 Порядок планирования работ по сотрудничеству в области создания и применения СО состава и свойств веществ и материалов
ПМГ 26 Реестр межгосударственных СО состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
РМГ 34 Порядок актуализации реестра межгосударственных стандартных образцов

## Slide 32: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!