## Slide 1
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАЛОРИЙНОСТИ (ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ) ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В СФЕРЕ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВИДОВ ТОПЛИВ
45-е заседание НТКМетр (апрель 2017 г., г. Витебск)
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Notes: 1

## Slide 2
калориметрии
Л а б о р а т о р и я
Лаборатория калориметрии и высокочистых органических веществ метрологического назначения
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания, удельной энергии и объемной энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)

## Slide 3: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ (ГЭТ 16-2010)
Федеральный закон № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (апрель 1996 г.)
«Энергетика и энергосбережение» - приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ, обозначенные президентом В.В.Путиным 21.05.2006.
Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
поручения Правительства РФ от 18 июня 2008 года № ИШ-П9-3772
Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива

## Slide 4: Программа работ
Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания
Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания
Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив
Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания
Методическая помощь координатора работ (ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева») национальным метрологическим институтам

## Slide 5: МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 8.026
AM | BY | KZ | TM | UZ
Проголосовали «ЗА»: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Туркмения, Республика Узбекистан.
Направлены для передачи в АИС МГС на стадию «Принятие» материалы по проекту межгосударственного стандарта «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объёмной энергии сгорания»

## Slide 6
МСО ДЛЯ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
ГСО 10723-2015 – СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) признан в качестве межгосударственного стандартного образца (МСО) решением МГС от 08.12.2016, протокол № 50-2016, внесен в Реестр МСО под № 2079:2016 и допускается к применению без ограничений в: Азербайджанской Республике, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова и Республике Узбекистан.
Рег. № ГСО (МСО) | Индекс | Наименование (вещество, молярная доля основного компонента, %) | Удельная энергия сгорания кДж /кг | Границы погрешности (Р=0,95), кДж/кг
5504-90 МСО 1750:2011 | К-3 | ГСО удельной энергии сгорания (бензойная кислота, ≥99,99 мол. %) | 26434* | ±5
9428-2009 МСО 1739:2011 | АН-ВНИИМ | ГСО состава и свойств антрацита (антрацит марки А) | 29000-30000 | ±40
10723-2015 МСО 2079:2016 | УТ-ВНИИМ | СО состава и свойств тощего угля*** | 31900-32050 | ±40
* масса навески приведена к вакууму **дополнительно аттестован по зольности и массовой доле общей серы ***дополнительно аттестован по зольности, выходу летучих веществ и массовой доле общей серы |  |  |  | 

## Slide 7
МГС МСИ
Аттестат аккредитации № AAC.PTP.00295 выдан 31.10.2016 органом по аккредитации лабораторий ААЦ «Аналитика» (ассоциированный член ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), член APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ МСИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ ВНИИМ В 2016-2017 Г.
ОК для МСИ | № раунда. Определяемые показатели | Число лабораторий | 
 |  | Общее | Стран-участниц
Мазут | Раунд 12. 7 параметров: удельная энергия сгорания, массовая доля серы, плотность, температура вспышки в открытом тигле, вязкость (кинематическая и/или условная), зольность, температура застывания | 30 | Россия – 30
Уголь | Раунд 17. 9 параметров: удельная энергия сгорания, зольность, массовая доля общей серы, выход летучих веществ, массовая доля углерода, водорода и азота, массовая доля хлора и мышьяка. | 70 | Россия – 61 Казахстан – 2 Киргизия - 1 Эстония - 2

## Slide 8
ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МСИ
Количество участников ежегодных раундов МСИ
17 раунд МСИ на ОК угля Общее количество участников 70
Chart: 
| Неудовлетворительные | Сомнительные | Удовлетворительные
 | 10 | 10 | 80
Chart: № раунда
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
на образцах углей | 18 | 14 | 16 | 20 | 28 | 30 | 37 | 43 | 51 | 47 | 60 | 66 | 60 | 67 | 64 | 79 | 70
на образцах мазута | 16 | 18 | 22 | 30 | 26 | 32 | 35 | 35 | 40 | 44 | 36 | 30

## Slide 9
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦЫ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ:
В России продолжены мероприятия по «Совершенствованию государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010) с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания» (3-90 МДж/м3)
Проводятся исследования метрологических характеристик калориметрической установки для сжигания высококалорийного газа (УСВГ), предназначенной для измерений калорийности нефтяного попутного газа, природного газа и их смесей.
Во 2 кв. 2017 г запланирована поставка системы управления и регулирования для теплового блока для сжигания низкокалорийных газов, после чего будет реализована сборка и пуско-наладка калориметрической установки для сжигания низкокалорийных газов (УСНГ).

## Slide 10
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
для измерений теплоты сгорания
ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
 | – прямой калориметрический метод измерений объемной теплоты сгорания газов и газовых смесей в диапазоне от 10 до 90 МДж/м3: попутного нефтяного газа, природного газа, их смесей и др. – расширенная неопределенность результатов измерений предварительно оценена на уровне 0,3 %; – принцип измерений: дифференциальная тепловая схема с автоматическим поддержанием теплового баланса между ячейками теплового блока с газовой горелкой и компенсационным электрическим нагревателем; – режим измерений: непрерывный, проточный. Подача газа в горелку осуществляется циклически при помощи цилиндро-поршневого дозирующего устройства. Присутствует возможность усреднения результатов измерений за выбранный промежуток времени; – градуировка (калибровка) с использованием высокочистых газов: водорода (99, 99 мол.%), метана (99,99 мол. %), этана и пропана (>99,9 мол. %); – встроенные системы управления и защиты, работающие в автоматическом режиме (встроенный управляющий ПК промышленного исполнения); – внешние интерфейсы: токовый сигнал 4-20 мА, RS 232, RS 485; – высокая степень унификации с газовыми калориметрами серии НКС.

## Slide 11
Результаты исследований метрологических характеристик УСВГ
Исследуемый газ/смесь | Опорное значение низшей ОТС* , МДж/м3 | Измеренное значение низшей ОТС** , МДж/м3 | 
1 Газовые смеси средней калорийности (диапазон ПГ): |  |  | 
1.1 ИПГ (метан – 97,49, этан – 0,98, пропан – 0,29, бутан – 0,14, пентан (и выше) – 0,6, азот – 0,97, углекислый газ – 0,05 мол. %) | 33,69 | 33,68 | -0,04
1.2 Газовая смесь (метан + пропан –12,3 мол. %) | 39,83 | 39,79 | -0,09
1.3 Газовая смесь (метан + водород – 2,044 мол. %) | 32,95 | 32,88 | -0,21
1.4 Газовая смесь (метан – 95,918 мол. %) + азот) – смесь для внутрилабораторных сличений эталонных калориметрических установок в состве ГЭТ 16-2010 | 32,06 | 32,05 | -0,03
* – результаты расчета объемной теплоты сгорания газов, полученные по методике, изложенной в ГОСТ 31369–2008 (ISO 6976:1995); ** – среднее арифметическое значение, полученное путем обработки массива результатов единичных измерений в конкретной серии. |  |  | 

## Slide 12
Результаты исследований метрологических характеристик УСВГ
Исследуемый газ/смесь | Опорное значение низшей ОТС* , МДж/м3 | Измеренное значение низшей ОТС** , МДж/м3 | 
2 Высококалорийные газовые смеси (диапазон ПНГ): |  |  | 
2.1 Имитатор ПНГ (метан – 25,55, этан – 54,57, пропан – 10,13, н–бутан – 3,96 мол. %) | 59,28 | 59,34 | 0,10
2.2 Имитатор ПНГ (метан – 46,37, этан – 40,35, пропан – 10,13, н–бутан – 2,55, н–пентан – 0,6 мол. %) | 51,97 | 51,91 | -0,12
2.3 Имитатор ПНГ (метан – 1,57, этан – 75,00, пропан – 18,72, бутан – 4,69 мол. %) | 66,82 | 66,84 | 0,02
2.4 Имитатор ПНГ (метан – 11,43, этан – 55,0, пропан – 20,0, бутан – 8,0, пентан – 4,05, гексан – 1,5, азот – 0,01, углекислый газ – 0,01 мол. %) | 71,03 | 70,98 | -0,08
* – результаты расчета объемной теплоты сгорания газов, полученные по методике, изложенной в ГОСТ 31369–2008 (ISO 6976:1995); ** – среднее арифметическое значение, полученное путем обработки массива результатов единичных измерений в конкретной серии. |  |  | 

## Slide 13
В 2017 г. запланировано:
Продолжение исследование метрологических характеристик калориметрической установки УСВГ с использованием смесей-имитаторов попутного нефтяного газа, приготовленных высокоточным гравиметрическим (весовым) методом;
сборка, пуско-наладка и исследования установки для сжигания низкокалорийных газов (УСНГ) в диапазоне от 3 до 11 МДж/м3: смесей доменного, коксового, генераторного газов;
разработка и утверждение рабочих эталонов (газовых смесей–имитаторов ПНГ и низкокалорийных газов) для метрологического обеспечения газовых калориметров фирм «UNION Apparatebau», «Reineke», «СOSA Xentaur», «Horbe Instruments», ...;
аттестация двух калориметрических установок с последующим включением их в состав Государственного первичного эталона единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания «ГЭТ 16−2010» (запланировано на 4-й квартал 2017)

## Slide 14
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦЫ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ:
На Украине продолжены работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. К настоящему моменту разработан и изготовлен стенд электрической градуировки калориметра и многоканальный измеритель температур, приобретены весы и комплектующие

## Slide 15
Страна | Россия, ВНИИМ | LNE, Франция | PTB, Германия | KRISS, Корея
Относительная расширенная неопределенность U (k = 2) | 1410-4 | 5810-4 | 510-4 | 3610-4
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ В ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

## Slide 16
Страна | Россия, ВНИИМ | США, NIST | Китай, NIM | Республика Беларусь, БелГИМ | Украина, ННЦИМ | Турция, Tubitak UME | Румыния, BRML-NIM
Относительная расширенная неопределенность U (k = 2) | 910-5 | 910-5 | 910-5 | 910-5 | 1310-5 | 210-3 | 110-3
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ В ОБЛАСТИ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

## Slide 17
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КООРДИНАТОРА РАБОТ (ФГУП «ВНИИМ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА») НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ:
В апреле 2017 во ВНИИМ проведен 9-ый научно-практический семинар «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» с международным участием. В программе семинара были заслушаны следующие доклады общего профиля:
О требованиях Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) к компетентности аккредитованных в национальной системе испытательных лабораторий.
Задачи калибровки и применение ее результатов
Оценка соответствия установленным нормам на основе результатов испытаний.
Обзор современных способов подготовки проб и методов измерений компонентного состава углей.
Практические проблемы оценки качества нефти и нефтепродуктов и поверки соответствующих СИ.
Метрологическое обеспечение измерений параметров качества энергоносителей.
О погрешности взвешивания по ГОСТ OIML R 76-1-2011.
О характеристиках и свойствах углей.
Опыт экспресс-анализа элементного состава и зольности углей методом РФА на аппарате Х-Арт М
Методическое и приборное оснащение лабораторий при определении качественных параметров
энергоносителей
По мере необходимости ВНИИМ оказывает методическую помощь заинтересованным специалистам-метрологам Беларуси, Украины, Казахстана по вопросам стандартизации в области калориметрии, модернизации калориметрического оборудования (в том числе, эталонного) и другим вопросам, связанным с калориметрией сжигания

## Slide 18
Спасибо за
внимание!
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Корчагина Е.Н.
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»