## Slide 1
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАЛОРИЙНОСТИ (ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ) ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В СФЕРЕ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВИДОВ ТОПЛИВ
​47-е заседание НТКМетр (апрель 2018 г., г. Бишкек)
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14

## Slide 2
калориметрии
Л а б о р а т о р и я
Лаборатория калориметрии и высокочистых органических веществ метрологического назначения
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания, удельной энергии и объемной энергии сгорания (ГЭТ 16-2018)

## Slide 3
МГС МСИ
ОК для МСИ | № раунда. Определяемые показатели | Число лабораторий | 
 |  | Общее | Стран-участниц
Мазут | Раунд 13. 7 параметров: удельная энергия сгорания, плотность, кинематическая вязкость, массовая доля серы, зольность, температура вспышки в закрытом тигле, температура застывания | 25 | Россия – 23 Казахстан – 1 Киргизия – 1
Уголь | Раунд 18. 7 параметров: удельная энергия сгорания, зольность, выход летучих веществ, массовая доля общей серы, массовая доля водорода, углерода и азота | 72 | Россия – 69 Украина– 1 Киргизия – 1 Эстония – 1
Аттестат аккредитации № AAC.PTP.00295 выдан 31.10.2016 органом по аккредитации лабораторий ААЦ «Аналитика» (ассоциированный член ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), член APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ МСИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ ВНИИМ В 2017-2018 Г.:

## Slide 4
Ближайшие раунды запланированы на
4 квартал 2018 года:
НОВЫЕ РАУНДЫ МСИ
раунд 19 на угле
раунд 14 на мазуте
Совместный межгосударственный раунд:
на образце угля
на образце торфа
Лаборатории России и Республики Беларусь

## Slide 5: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛИЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
В ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
2018 – 2019 гг.
В перспективе
КООМЕТ № 744/ RU/18 «Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы»

## Slide 6
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ ТОПЛИВО И БИОТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА
ТЭК РОССИИ
РАСШИРЕНИЕ МО ИЗМЕРЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ
ИМПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ
РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА
3 – 90 МДж/м3
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТИ

## Slide 7
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЛОРИМЕТРИИ
Средства измерений (бомбовые и газовые калориметры)
Меры удельной и объемной энергии сгорания;
ГСО
Прослеживаемость
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2018)
Прослеживаемость

## Slide 8
МСО ДЛЯ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
ГСО 10723-2015 – СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) признан в качестве межгосударственного стандартного образца (МСО) решением МГС от 08.12.2016, протокол № 50-2016, внесен в Реестр МСО под № 2079:2016 и допускается к применению без ограничений в: Азербайджанской Республике, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова и Республике Узбекистан.
Рег. № ГСО (МСО) | Индекс | Наименование (вещество, молярная доля основного компонента, %) | Удельная энергия сгорания кДж /кг | Границы погрешности (Р=0,95), кДж/кг
5504-90 МСО 1750:2011 | К-3 | ГСО удельной энергии сгорания (бензойная кислота, ≥99,99 мол. %) | 26434* | ±5
9428-2009 МСО 1739:2011 | АН-ВНИИМ | СО состава и свойств антрацита (антрацит марки А)** | 29000-30000 | ±40
10723-2015 МСО 2079:2016 | УТ-ВНИИМ | СО состава и свойств тощего угля*** | 31900-32050 | ±40
* масса навески приведена к вакууму **дополнительно аттестован по зольности и массовой доле общей серы ***дополнительно аттестован по зольности, выходу летучих веществ и массовой доле общей серы |  |  |  | 

## Slide 9: МО ДЛЯ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
Рабочие эталоны для газовых калориметров
Индекс | Диапазон значений объемной энергии сгорания (низшей), МДж/м3 | Границы абсолютной погрешности (Р=0,95) объемной энергии сгорания (низшей), МДж/м3
3.1.ZZB.0016.2012 | 11,7 – 14,7 |  0,04
3.1.ZZВ.0017.2014 | 18,0 – 28,0 |  0,05
3.1.ZZВ.0018.2014 | 28,1 – 33,4 |  0,06
3.1.ZZB.0015.2012 | 33,43 |  0,05
3.1.ZZВ.0020.2014 | 49,1 – 55,4 |  0,1
3.1.ZZB.0035.2014 | 46,0 – 49,0 |  0,09
Новый (декабрь 2017) | 3,0 – 10,0 |  0,04
Новый (декабрь 2017) | 55,0 – 90,0 |  0,20

## Slide 10
ЦЕЛЬ РАБОТЫ по совершенствованию ГЭТ 16
Расширение диапазона измерений энергии сгорания
от 3 до 10 МДж/м3 и
от 50 до 90 МДж/м3
Тема 2015 – 2017 гг.

## Slide 11
ЗАДАЧИ
Совершенствование Государственного первичного эталона единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания:
создание проточных газовых калориметров «УСНГ» и «УСВГ», предназначенных для измерений низшей энергии сгорания высоко- и низкокалорийных газов в диапазонах от 3 до 35 МДж/м3 и от 25 до 90 МДж/м3
расширение диапазона воспроизведения единицы объемной энергии сгорании на калориметре «КАТЕТ» с 50 МДж/м3 до 66 МДж/м3
нового метрологического обеспечения газовых калориметров, работающих в диапазоне от 3 до 90 МДж/м3

## Slide 12: СОСТАВ ГЭТ 16
калориметр жидкостный со статической бомбой
«ВИМ» - компаратор
мера удельной энергии сгорания – высокочистая бензойная кислота марки «К-1»
аппаратура для определения суммарной молярной доли примесей в бензойной кислоте марки «К-1»
Весы электронные
для твердого и жидкого топлива

## Slide 13
калориметр газовый «КАТЕТ»
(10 – 66 МДж/м3)
калориметр жидкостный с газовой горелкой «В-06АК» - компаратор
(25 – 50 МДж/м3)
мера ОТС – высокочистый (≥ 99,99 % мол.) водород
мера ОТС – высокочистый (≥ 99,95 % мол.) метан
мера ОТС – высокочистый (≥ 99,95 % мол.) этан
мера ОТС – высокочистый (≥ 99,99 % мол.) пропан
для газообразного топлива
входной контроль чистоты на ГЭТ 154-2016
калориметр газовый «УСНГ»
(3 – 35 МДж/м3)
СОСТАВ ГЭТ 16-2018
калориметр газовый «УСВГ»
(25 – 90 МДж/м3)

## Slide 14: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫХ КАЛОРИМЕТРОВ В СОСТАВЕ ГЭТ 16
Chart: Объемная теплота сгорания, МДж/м3
| 3 | 10 |  | 25 |  | 35 |  | 50 |  | 66 |  |  | 90
КАТЕТ (10÷66) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
В-06АК (25÷50) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
УСНГ (3÷35) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
УСВГ (25÷90) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Характеристика | «КАТЕТ» | «В-06АК» | УСНГ | УСВГ
Диапазон | 10-66 МДж/м3 |  | 3-35 МДж/м3 | 25-90 МДж/м3
Погрешность воспроизведения единицы абсолютным методом | 14·10-4 | — | — | 
Погрешность передачи единицы | 16·10-4 | 30·10-4 | (30 ÷ 40)·10-4 | 30·10-4

## Slide 15
НОВЫЙ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ГЭТ 16
3 – 35 МДж/м3
Высокочистый водород
(10,05 МДж/м3)
Смесь
«метан (30 %) – монооксид углерода (70 %) (18,35 МДж/м3)
Высокочистый метан
(33,43 МДж/м3)
УСВГ
УСНГ
25 – 90 МДж/м3
Высокочистый метан
(33,43 МДж/м3)
Высокочистый этан
(59,87 МДж/м3)
Высокочистый пропан
(86,37 МДж/м3)

## Slide 16: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания (калориметров сжигания)
ГОСТ Р 8.667-2009
Были внесены следующие изменения:
расширен диапазон передачи единицы объемной энергии сгорания до 3 – 90 МДж/м3;
расширена номенклатура мер объемной энергии сгорания;
уменьшено количество звеньев (разрядов).

## Slide 17: РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
Разработан комплекс аппаратуры первичного эталона на новой элементной базе
Исследования газового калориметра «КАТЕТ»
Новый комплекс газовых калориметров непрерывного действия: УСВГ и УСНГ
расширение диапазона воспроизведения и передачи объемной энергии сгорания
увеличение производительности передачи единицы объемной энергии сгорания в 10 раз (реализован режим непрерывных измерений низшей ОТС)

## Slide 18
РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ЭТАЛОННЫХ МЕР
Твердых, жидких и газообразных.
Целесообразна установка калориметров УСВГ/УСНГ в нефтегазовой, металлургической отрасли, ТЭК России, в том числе, на газовых магистралях, характеризующихся смешением потоков (ПГ и ПНГ, ПГ и низкокалорийных газов)
ВНЕДРЕНИЕ УСТАНОВОК УСВГ И УСНГ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭТАЛОНА
Разработка новых методик расчета объемной теплоты сгорания, верифицированных прямым калориметрическим методом, для газов, отличных по составу от природного
РАЗРАБОТКА НД

## Slide 19
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КООРДИНАТОРА РАБОТ (ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА») НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ:
Во ВНИИМ проведен 10-ый научно-практический семинар «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» с международным участием. В программе семинара были запланированы следующие доклады общего профиля:
Метрологическое обеспечение параметров качества энергоносителей.
Метрологическое подтверждение для измерительного оборудования.
О требованиях Федеральной службы по аккредитации к компетентности аккредитованных в национальной системе испытательных лабораторий.
Практические проблемы оценки качества нефти и нефтепродуктов и поверки соответствующих СИ.
Системный подход к анализу угля.
Основные показатели твёрдого топлива, определяющие надёжность, безопасность, эффективность и экологические показатели энергоустановок. Требования к сертификатам на поставку топлива на ТЭС.
О характеристиках и свойствах углей.
Обзор современных способов подготовки проб и методов измерений компонентного состава углей
О состоянии метрологии в таких отраслях как здравоохранение, качество жизни
Снижение выбросов загрязняющих веществ при утилизации отходов обогащения угля
Методическое и приборное оснащение лабораторий при определении качественных параметров энергоносителей
По мере необходимости ВНИИМ оказывает методическую помощь заинтересованным специалистам-метрологам Беларуси, Украины, Казахстана по вопросам стандартизации в области калориметрии, модернизации калориметрического оборудования (в том числе, эталонного) и другим вопросам, связанным с калориметрией сжигания

## Slide 20: АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАЛОРИЙНОСТИ (ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ) ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В СФЕРЕ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВИДОВ ТОПЛИВ
№ | Наименование работ | Сроки выполнения | Государство-исполнитель
1 | Формирование нового состава рабочей группы | 2018-2019 | Россия
2 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2018-2023 | Россия, заинтересованные страны
2.1 | Разработка, утверждение и применение новой версии межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | 2020-2023 | Россия
2.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания (в том числе, многопараметрических) | 2019-2023 | Россия и заинтересованные страны
2.3 | Формирование перечня координаторов проведения МСИ в странах, заинтересованных в этой деятельности | 2018-2019 | Россия
2.4 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых, жидких и газообразных топлив | ежегодно | Россия – провайдер МСИ, заинтересованные страны
3 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | 2018-2023 | Россия, Беларусь, Украина
4 | Методическая помощь координатора работ (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») национальным метрологическим институтам в части создания или модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания, разработки нормативной документации, стажировки специалистов | 2018-2023 | Россия

## Slide 21
Спасибо за
внимание!
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Корчагина Е.Н.
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»